#### Avant propos

#### L'exigence certifiée	2

#### Spécifications techniques

##### Eclairage général	4

##### Eclairage des tableaux	5

##### Lampes et luminaires	6

##### Installation électrique	8

##### Entretien et maintenance	9

Processus d'attribution	10

Annexes	11

# L'exigence certifiée

# Le LABEL PROMOTELEC éclairage:

garant du confort visuel et des coûts maîtrisés

# UN LABEL SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉ

# POUR LES SALLES DE CLASSES

Le LABEL PROMOTELEC Éclairage s'affirme à la fois comme un outil d'optimisation de la qualité et le signe d'une excellence reconnue.

Il définit un ensemble de spécifications qui permettent d'identifier clairement et facilement les équipements et matériels d'éclairage offrant les meilleures réponses aux impératifs du travail dans les salles de classes.

# PRESCRIPTEUR DÉCIDEUR OU INSTALLATEUR,

# LE LABEL DE TOUTES LES EXIGENCES

Pour le prescripteur, (bureau d'étude, architecte ...) le LABEL PROMOTELEC Éclairage conduit à une valorisation des travaux et du cadre de travail.

Pour l'élu, le maître d'ouvrage ou l'installateur, l'obtention du LABEL PROMOTELEC Éclairage constitue la preuve d'une installation réalisée dans les règles de l'art, garante du confort visuel et de la sécurité des biens et des personnes.

Pour le gestionnaire, la certification PROMOTELEC est l'assurance d'une parfaite maîtrise des coûts d'exploitation et de maintenance.

# Conditions d'attribution

Le LABEL PROMOTELEC Éclairage est décerné gratuitement aux installations conformes aux spécifications techniques de ce document.

Il est attribuable lors de:

	la rénovation totale ou partielle d'une installation,

	ou l'aménagement de locaux neufs,

dans les salles de classes ou de cours d'enseignement général ou technique (classes maternelles, enseignement secondaire ou supérieur, formation continue...) dépendant de collectivités ou d'associations, du secteur public ou privé;

# L'éclairage doit procurer le confort visuel indispensable par:

	un niveau d'éclairement approprié,

	un contrôle rigoureux de l'éblouissement,

- une qualité de lumière adaptée.

# Il doit être conçu et réalisé dans des conditions assurant:

	la sécurité des personnes et des biens sur le plan électrique,

	l'exploitation rationnelle des installations.

Note: Le professionnel se reportera également:

- aux « Recommandations relatives à l'éclairage des locaux scolaires »  publiées par l'Association Française de l’Éclairage , (Société d'Éditions LUX, 17, rue Hamelin, 75016 Paris).
- à la norme française NF C 71 -121 « Méthode simplifiée de prédétermination des éclairements dans les espaces clos et classification correspondante des luminaires » , publiée par l'Union Technique de l'Électricité, 33, avenue du Général Leclerc, BP 23, 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex.

##### Éclairement horizontal

L'éclairement horizontal moyen initial (à la mise en service de l'installation) doit être d'au moins 500 lux sur le plan utile.

Pour certaines salles d'enseignement spécialisé, l'éclairement horizontal moyen initial doit être conforme aux valeurs requises dans les « Recommandations relatives à l’éclairage des locaux scolaires » de l'AFE :

- Salles de couture, laboratoires, salles de dessin d'art :	625 lux,
- Salles de dessin industriel (sur un plan de travail à 1,20 m):	950 lux.

Note : le plan utile est une surface de référence horizontale, limitée par les parois du local sur laquelle s'effectue normalement le travail. Par convention et sauf cas particulier, la hauteur du plan utile par rapport au sol sera prise égale à 0,80 m.

Cet éclairement moyen doit être susceptible d'être vérifié à l'aide de la norme NF C 71-121. Les locaux, les luminaires et leur implantation seront donc conformes au domaine d'application de cette norme.

Ainsi, les locaux doivent être ou seront assimilés à des « espaces clos de forme parallélépipédique rectangle »  et les installations seront réalisées avec des luminaires:

- classés selon cette norme,

- implantés selon des mailles rectangulaires égales ayant des côtés parallèles aux côtés du local,

- dont l'axe de symétrie est perpendiculaire au plafond.

En outre, par convention spécifique à ce label, les calculs seront effectués avec les facteurs de réflexion suivants:

- plafond: 0,7

- murs: 0,5

- plan utile: 0,3.

# Facteur d'uniformité

Le facteur d'uniformité, rapport de l'éclairement minimal à l'éclairement moyen, doit être supérieur à 0,8.

Note: cette exigence sera respectée en s'assurant simplement que l'implantation des luminaires est réalisée selon les prescriptions des documentations techniques de commercialisation des luminaires. Ces prescriptions s'expriment le plus souvent par l'indication des valeurs maximales du rapport de l'espacement à la hauteur des luminaires (s/h).

Si l'éclairement moyen et l'uniformité sont vérifiés (calculés ou contrôlés) à l'aide de valeurs ponctuelles, le canevas de référence est choisi selon les indications des « Recommandations relatives à l'éclairage des locaux scolaires » de 1'AFE.

L'éclairement moyen est la moyenne arithmétique des valeurs relevées en tous les points du canevas.

L'uniformité sera calculée en prenant en compte l'éclairement relevé au point le moins éclairé de ce canevas (éclairement minimal).

# Éclairement  vertical

L'éclairement moyen initial vertical sur la surface totale du tableau des salles de classe doit être d'au moins 600 lux.

# Note: il ne sera pas tenu compte de l'apport de l'éclairage général.

# Uniformité

# Le rapport de l'éclairement minimal à l'éclairement maximal doit être supérieur à 0,5.

L'éclairement et l'uniformité, ainsi que l'absence de reflets gênants, résultent de la mise en œuvre des luminaires selon les documents et études fournis par le fabricant.

L'uniformité et l'éclairement moyen sont déterminés en considérant les valeurs ponctuelles relevées aux différents points d'un canevas établi à partir du centre géométrique du tableau, par un maillage rectangulaire de 0,30 m de large et de 0,25 m de haut.

L'éclairement moyen est la moyenne arithmétique des valeurs relevées en tous les points de ce canevas.

L'uniformité est le rapport de l'éclairement relevé au point le moins éclairé (éclairement minimal) à l'éclairement relevé au point le plus éclairé (éclairement maximal) de ce canevas.

Les lampes et luminaires à mettre en œuvre figurent sur une liste téléchargeable sur le site internet de Promotelec (www.espace-elec.com/Promotelec).

##### Lampes

Il s'agit de lampes fluorescentes tubulaires rectilignes (diamètre maximal : 26 mm) ou fluorescentes compactes d'intégration, à haute efficacité. Leur température de couleur (Tc) est comprise entre 3000 et 4 000 K (kelvin) et leur indice de rendu des couleurs (IRC) supérieur ou égal à 85.

##### Luminaires

Ils portent la marque européenne ENEC.

Ils sont conçus pour permettre un entretien aisé ().

Ils présentent une rigidité mécanique suffisante et le câblage interne qui relie électriquement les différents composants (douilles, bornes de raccordement au réseau, ballasts, etc.) à l'intérieur des luminaires est rendu solidaire de celui-ci.

De plus, les luminaires utilisés pour l'éclairage général présentent les caractéristiques suivantes :

- ils sont de type « direct » ou « direct-indirect »,

- ils ont un rendement supérieur à 0,5,

- ils sont équipés d'optiques à miroirs longitudinaux ou de révolution en aluminium non irisable, brillanté ou satiné (),

- ils sont munis de dispositifs de défilement (paralumes ou écrans) transversaux (2), au moins plans et disposés verticalement,

- leur luminance moyenne, sous les angles précisés ci-contre et dans le plan C=90°, ne dépasse pas les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessous:

|  | Luminance moyenne |
| --- | --- |
| 75° | 2000 cd.m-2 |
| 65° | 4000 cd.m-2 |
| 55° | 6500 cd.m-2 |
| 45° | 11000 cd.m-2 |

Afin de limiter les reflets gênants sur les tables, l'axe des tubes doit être parallèle à la direction d'observation privilégiée.

# PLUS DE CONFORT, D’économie ET DE SOUPLESSE 
D’UTILISATION AVEC LES BALLASTS éLECTRONIQUES

Le label laisse le libre choix du type d’alimentation des lampes. Cependant il est important de savoir que l’utilisation de ballasts électroniques à haute fréquence présente de nombreux avantages :

- allumage instantané,

- économie d’énergie,

- durée de vie des lampes augmentée,

- possibilité d’effectuer une gradation automatique ou manuelle ;

- absence totale de papillotement de la lumière, source de fatigue visuelle, ce qui explique pourquoi ces types d’alimentation sont particulièrement recommandées pour l’éclairage pour l’éclairage des tableaux.

- possibilité d’intégrer ensuite, grâce à ce pré-équipement, des systèmes de commande automatique  et de gestion de l’éclairage (détection de présence, de luminosité, programmation horaire, etc.…), au niveau de la classe ou dans un cadre plus global de gestion technique de certains usages de l’électricité dans tout ou partie du bâtiment.

Rappel: les travaux réalisés sur l'installation électrique de la salle faisant l'objet du label doivent être conformes aux règlements et normes qui les concernent.

# Nature de l'installation

# A la réception, l'installation doit comporter:

- un double allumage de l'éclairage général (par exemple deux luminaires ou circuits de luminaires, installés, le premier du côté fenêtre, et le second du côté opposé; ceci afin de pouvoir adapter le niveau d'éclairement en cours de journée en fonction des apports de l'éclairage naturel),

- un allumage indépendant pour l'éclairage du tableau et situé de préférence à coté de celui-ci,

- deux prises (16 A + T) proches l'une de l'autre et situées à proximité du tableau, pour le raccordement d'une télévision et d'un magnétoscope,

- une prise (16 A + T) en fond de la classe (pour projecteur),

- une protection des circuits terminaux d'éclairage et de prises de courant assurée par des coupe-circuit à fusibles ou, mieux, par des petits disjoncteurs divisionnaires.

Les prises et interrupteurs fournis doivent être fixés par vis et porter l'estampille NF-USE.

# Le maintien des performances

Le maintien des performances des installations d'éclairage nécessite des opérations simples: dépoussiérage des lampes et des luminaires, changement à intervalles réguliers des lampes et des starters...

Si des relevés d'éclairements sont nécessaires, ceux-ci seront effectués selon les indications des « Recommandations relatives à l'éclairage des locaux scolaires »  de l'AFE.

La nature des interventions est précisée dans un « Livret de maintenance » délivré gratuitement par PROMOTELEC, qui comporte en outre un « Carnet d'entretien » permettant de suivre la nature et la périodicité des interventions.
Ce livret doit être remis par les installateurs aux gestionnaires des locaux équipés d'installations d'éclairage ayant reçu le LABEL PROMOTELEC, afin de donner lieu à la signature de contrats de maintenance.

# RÉCUPÉRATION DES LAMPES FLUORESCENTES EN FIN DE VIE

L'attention des gestionnaires des locaux est attirée sur la réglementation relative à la collecte, au stockage et à l'élimination des déchets classés comme « dangereux », en particulier les décrets 95-1027 du 18/09/1995, 96-1009 du 18/11/1996 et 95-517 du 15/05/1997. Cette nouvelle réglementation, transposition de directives européennes, contraint le propriétaire de lampes usagées contenant du mercure à suivre une démarche spécifique pour leur élimination. Les décharges de classe 2 et 3 leur sont en effet interdites, les décharges de classe 1 sont autorisées après traitement spécifique.

Une infrastructure de collecte et de traitement de ces produits « en fin de vie » est en train de se constituer en France. Les sociétés déjà actives mettent à votre disposition des conteneurs où les lampes usagées doivent être stockées, sans emballage, non brisées et à l’abri des intempéries.

Le Syndicat de l'éclairage et EDF tiennent à la disposition des utilisateurs professionnels des informations sur ce sujet.

Le demandeur adresse, avant le début des travaux, à la direction régionale de PROMOTELEC correspondant au lieu d'implantation des locaux concernés, une « Demande d'attribution du label ». Le formulaire de demande d'attribution est disponible gratuitement auprès du siège de PROMOTELEC ou dans ses directions régionales.

Cette demande d'attribution comporte autant de descriptifs de l'installation d'éclairage qu'il y a de salles différentes. A chaque descriptif sera jointe une copie de la sortie informatique justifiant les résultats annoncés ou, à défaut, une vérification du calcul, effectuée selon la norme NF C 71-121, et dont un modèle figure en page 14 de ce document.

PROMOTELEC contrôle ces documents et donne son accord sous forme d'un « Accord préalable ».

A réception de ce document, PROMOTELEC s'assure, par sondage, de la conformité aux spécifications du label. Ce contrôle portera sur la destination et les caractéristiques des locaux ainsi que sur l'implantation et les caractéristiques des matériels installés.

PROMOTELEC délivre le label si les spécifications du présent règlement sont respectées.

Les fabricants figurant sur la liste des "Lampes et luminaires répondant aux exigences du LABEL Promotelec Éclairage salles de classe" sont à la disposition des demandeurs pour les aider à établir le dossier et peuvent leur fournir sur demande des sorties informatiques de justification des résultats annoncés, à joindre à la demande d'attribution.

##### Descriptif de l'installation d'éclairage

Vous trouverez en page 12 un exemple de descriptif de 1'installation d'éclairage, complété par un demandeur pour une école où trois classes identiques sont proposées au label.

# Fiche de vérification de calcul

En page 13, une fiche de vérification de calcul a été remplie à partir du descriptif (cas où le demandeur ne joint pas de sortie informatique justifiant les résultats annoncés).

Si la demande d'attribution du LABEL PROMOTELEC Éclairage n'est pas accompagnée de sortie informatique, le demandeur doit fournir une copie de la fiche de vérification de calcul de la page 14, dûment remplie.

# ESPACE ELEC

CNIT B.P. 9 - Place de la Défense

PARIS LA DéFENSE

Téléphone: 01 41 26 56 60

www.espace-elec.com/promotelec

-

# LABEL PROMOTELEC Éclairage

Version Novembre 2001

# Footnotes

() L'entretien est facilité par une bonne accessibilité des starters éventuels et par le maintien en position ouverte lors du nettoyage ou du remplacement des lampes

() Sauf cas de luminaires où les lampes sont entièrement dissimulées à la vue.

# Text boxes

Réf. PRO 780-8 (Novembre 2001)